PROGRAM NAPRAWCZY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZAKRESIE BAZY LOKALOWEJ

STADIUM: ROZBUDOWA OBIEKTU

LOKALIZACJA: GARDNA WIELKA UL. DASZYŃSKIEGO 5

(działki: nr 577 i nr 578/2), Gmina Smołdzino

Zakres rzeczowy:

- Projektowanie, dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych wraz        z zadaszeniem spocznika schodów zewnętrznych.

- Projekt techniczny budowlany – wykonawczy wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Aranżacja „Sali Doświadczania Świata”.

- Wyposażenie w urządzenia i meble ŚDS.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 577 i 578/2 (RYS. NR 1):

- Odzwierciedlenie granicy działki nr 577 (granica z działką nr 575). Wykonanie cokołu betonowego i osadzenie słupków wraz z montażem przęseł ogrodzenia (ramiaków                 z kątownika wypełnionych siatką) lub siatki na słupkach metalowych, długości ok. 60 mb.

- Demontaż przykrywy z blachy studzienki kanalizacji deszczowej przy granicy zabudowy od strony frontowej. Przekrycie studzienki projektowaną płytą żelbetową z włazem zaopatrzonym przykrywą żeliwną ciężką.

- Demontaż istniejącego ogrodzenia, długości ok. 5,00 mb

- Naprawa ogrodzenia przy wejściu do budynku schodami zewnętrznymi, długości ok. 5,00 mb.

- Zamurowanie 2 sztuk otworów okiennych do pomieszczeń piwnicy.

- Fundamentowanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych.

- Ułożenie opaski betonowej wzdłuż ściany frontowej na szerokości do 50 cm.

- Naprawa podjazdu i wejścia dla pieszych na zaplecze istniejącej zabudowy (działki nr 577, demontaż spękanych podejść z betonu; nowa wylewka betonowa na warstwie z gruzu            i warstwie piasku).

- Rozebranie murków wzdłuż przejścia dla pieszych (działka nr 578/2) i ich odtworzenie       na długości ok. 5,00 mb i wysokości ok. 0,60 m oraz grubości ok. 0,30 m.

- Naprawa przekrycia 2 szt. studzienek kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą ich przykryw na typ ciężki, usytuowanych przy wejściu z zaplecza budynku (działka nr 578/2).

- Wymiana drzwi zewnętrznych od zaplecza budynku (działka nr 578/2),                                  z prawoskrzydłowych na lewoskrzydłowe (kolizja komunikacyjna z wejściem do budynku gospodarczego).

- Zagospodarowanie terenu zielenią niską, średnią wraz z zaprojektowaniem powierzchni trawiastej na zajęcia terapeutyczne (w tym powierzchnia sceny letniej o nawierzchni trawiastej ok. 25,00 m2).

- Zakup 5 szt. rowerów.

PARTER (RYS. NR 2) – powierzchnia użytkowa 165,56 m2, wysokość pomieszczeń 2,90 m               i 2,86 m:

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować: instalację wewnętrzną elektryczną podtynkową wraz z tablicą rozdzielczą i wymianą oświetlenia, modernizację istniejącej wewnętrznej sieci wodno – kanalizacyjnej, wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej dostosowanej                            do przemieszczania się osób niepełnosprawnych (zamurowanie istniejących otworów, poszerzenie otworów drzwiowych, wykucie w ścianach działowych nowych otworów).

Zakres robót remontowych wg oznaczeń na rysunku rzutu parteru:

- Pom. Nr 1 i 3 – Korytarz

- roboty rozbiórkowe podłóg z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymianą izolacji przeciwwilgociowej

i wykonaniem izolacji termicznej stropu nad piwnicą,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- wyłożenie ścian do wysokości 1,60 m wykładziną z PCV,

- roboty remontowe wewnętrznych schodów drewnianych i balustrady.

- Pom. Nr 2 – Administracja

- roboty rozbiórkowe podłogi z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymiana izolacji przeciwwilgociowej

i wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicą,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- zakup kserokopiarki 1 szt.

- Pom. Nr 5 i 6 – Stołówka

- roboty rozbiórkowe podłogi z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymiana izolacji przeciwwilgociowej

i wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicą,

- demontaż okładziny ściennej – paneli,

- wyłożenie ścian do wysokości 1,60 m wykładziną z PCV,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian (na powierzchni do okładziny z paneli)  i sufitu.

- Pom. Nr 7 – Kuchnia

- rozbiórka trzonu węglowego paleniska stałego,

- rozbiórka okapu nad trzonem węglowym,

- demontaż bojlera 160 l,

- zakup i montaż przepływomierza zaopatrywującego w ciepłą wodę użytkową,

- naprawa okna podawczego – szafki na naczynia w ścianie między kuchnia i zmywalnią

naczyń,

- zakup i montaż kuchenki z płytą elektryczną i piekarnikiem elektrycznym, lodówki,

- zakup i montaż mebli kuchennych wraz ze zlewozmywakiem dwukomorowym oraz

ze zbiornikiem do mycia garnków kuchennych,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- skucie zużytych ściennych płytek ceramicznych,

- malowanie ścian na powierzchni powyżej odtworzonego ułożenia płytek ceramicznych

do wysokości 2,00 m oraz sufitu,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- ułożenie nowej posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

- Pom. Nr 8 – Zmywalnia naczyń

- rozbiórka posadzki z płytek terakotowych,

- demontaż i montaż nowego zlewozmywaka do naczyń,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- malowanie ścian powyżej wysokości 1,60 m wyłożonych płytkami ceramicznymi

i malowanie sufitu.

- Pom. Nr 9 – Korytarz części magazynowo – socjalnej

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- wymiana tablicy rozdzielczej zaopatrzenia w energię elektryczną,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitów,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m.

- Pom. Nr 10 – magazyn

- demontaż zużytej umywalki i baterii,

- skucie posadzki z płytek terrakotowych,

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- montaż umywalki i baterii,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- malowanie ścian i sufitu,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m.

- Pom. Nr 11 i 16 – pomieszczenia magazynowe na art. opakowane i sypkie

- demontaż wanny, zlewozmywaka i baterii,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- malowanie ścian i sufitów,

- malowanie olejne ścian do wys. 1,60 m.

- Pom. Nr 12, 13, 14 – łazienka dla personelu

- roboty rozbiórkowe (demontaż ścianek działowych, osprzętu białego),

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych: umywalki, baterii natryskowej, muszli

ustępowej,

- malowanie ścian i sufitów,

- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00 m,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

- Pom. Nr  15 – pomieszczenie gospodarcze

- demontaż umywalki i baterii,

- montaż umywalki z baterią,

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m,

- zakup regału na materiały gospodarcze.

- Pom. Nr 17 – pomieszczenie socjalne personelu

- skucie posadzki z płytek terakotowych,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m,

- zakup szaf ubraniowych.

- Pom. Nr 18 – klatka schodowa

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m,

- malowanie olejne balustrady schodowej.

- Pom. Nr 19 – magazyn artykułów chemicznych

- naprawa posadzki cementowej,

- malowanie ścian farbą wapienną,

- zakup regałów na art. utrzymania czystości.

I – SZE PIĘTRO (RYS. NR 3) – powierzchnia użytkowa 186, 45 m2, wysokość pomieszczeń         w świetle podłogi i sufitu wynosi 2,56 m i 2,70 m.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować: instalację wewnętrzną elektryczną podtynkową wraz z tablicą rozdzielczą i wymianą oświetlenia, modernizację istniejącej wewnętrznej sieci wodno – kanalizacyjnej, wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej dostosowanej                            do przemieszczania się osób niepełnosprawnych (zamurowanie istniejących otworów, poszerzenie otworów drzwiowych, wykucie w ścianach działowych nowych otworów).

- Pom. Nr 101 – korytarz i schody na poddasze użytkowe

- roboty rozbiórkowe podłóg z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymianą izolacji przeciwwilgociowej

i wykonaniem izolacji termicznej stropu nad piwnicą,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- malowanie olejne ścian do wysokości 1,60 m,

- roboty remontowe wewnętrznych schodów drewnianych i balustrady.

- Pom. Nr 102 – pracownia plastyczna

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- wymiana podłogi na wykładzinę wielowarstwową z PCV.

3. Pom. Nr 103 - sala rehabilitacyjna

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- wymiana podłogi na wykładzinę wielowarstwową z PCV.

4. Pom. Nr 105 – pokój wyciszeń

- przeniesienie tablicy pomiarowej elektrycznej na korytarz,

- roboty rozbiórkowe podłogi z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymiana izolacji przeciwwilgociowej

i wykonanie izolacji termicznej stropu nad parterem,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitów,

- zakup wyposażenia: 2 szt. foteli, 2 kpl regałów, TV, stolika na TV.

5. Pom. Nr 106 – sala spotkań

- demontaż klepek parkietu,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu.

6. Pom. Nr 107 – sala terapeutyczna

- renowacja podłogi z klepek drewnianych,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu,

- zakup biurka, mikroportów, sprzętu do karaoke,laptopów 2 szt.

7. Pom. Nr 108 – łazienka dla osób niepełnosprawnych

-  roboty rozbiórkowe (demontaż ścianek działowych, osprzętu białego),

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- montaż wyposażenia dla osób niepełnosprawnych: umywalki, baterii natryskowej, muszli

ustępowej,

- malowanie ścian i sufitu,

- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2,00 m,

- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

8. Pom. Nr 109 – pracownia kulinarna

- demontaż podłogi z klepek drewnianych,

- wykonanie podłogi z płytek ceramicznych antypoślizgowych,

- zakup i montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym,

- naprawa tynków ścian i sufitu,

- malowanie ścian i sufitu.

9. Pom. Nr 110 – klatka schodowa (analogicznie jak część parteru).

PODDASZE UŻYTKOWE (RYS. NR 4) – powierzchnia użytkowa z wysokością pomieszczeń 2,20 m wynosi 98,42 m2.

Poddasze objęte zostanie projektowaniem zmiany układu więźby drewnianej dachowej ze względu na projektowanie komunikacji dźwigu osobowego na jego poziom.

Konieczne jest podniesienie połaci dachu od części frontowej budynku. Ewentualnie będzie           to element drugiej mansardy podobnej do istniejącej.

Strop nad I piętrem: belki stropu wymagają czyszczenia, naprawy części z ich, konserwacji biologicznej. Wypełnienie stropu warstwami izolacyjnymi. Odeskowanie podłoża pod aranżację Sali Doświadczania Świata jako zamówienie odrębne. Projektowanie techniczne instalacji c. o. poddasza użytkowego jest elementem modernizacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.

Schody drewniane na poddasze użytkowe należy objąć zakresem robót jak na powierzchni parteru

i I – ego piętra.

- Pom. Nr 202 – magazyn na pomoce terapeutyczne

- roboty rozbiórkowe podłogi z częściową naprawą belek drewnianych, wykonaniem

impregnacji grzybobójczej elementów drewnianych, wymiana izolacji przeciwwilgociowej

i wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnicą,

- ułożenie wykładziny podłogowej wielowarstwowej z PCV,

- naprawa tynków ścian i sufitów,

- malowanie ścian i sufitu.

- Pom. Nr 203 – sala doświadczania świata

- rozbiórka ścianek działowych murowanych i drewnianych,

- rozbiórka podłogi ze zużytych desek,

- naprawa belek stropowych,

- ułożenie warstw izolacyjnych stropu nad I piętrem,

- czyszczenie i impregnacja biologiczna ustroju więźby dachowej.

Dostawa i montaż dźwigu osobowego jest zależna z projektowaniem podniesienia połaci dachu     od strony frontowej oraz wymianą pokrycia dachu blachodachówką.