IZ.271.4.2.2011			                      			   Smołdzino, dn. 3 czerwca 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
tel./fax +48 59 811 72 15/+48 59 811 74 60

Wykonawcy

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę dot. Wykonania boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w m. Smołdzino Gmina Smołdzino.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:

Pytanie Wykonawcy:

1. Proszę o określenie parametrów technicznych włókniny drenarskiej i geotkaniny zbrojącej.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie geowłókniny drenarskiej o następujących parametrach technicznych:

- gramatura min. 100g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie min. 8 kN/m

Geotkanina zbrojąca o następujących parametrach technicznych:

- gramatura min. 180 g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie min. 46 kN/m

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących 
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia  14 czerwca  2011 roku  do godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:30.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino

Lidia Orłowska-Getler